## Slide 1: 关于本课件的说明
本课件涵盖了7.02版教材的模块6~9的部分内容。
为了适应通识课程的要求，明确地突出基础和重点，便于大多数同学理解和掌握，所以我们在本课件中对这几章内容进行了提炼和重组，选取了教材中最重要的入门级理论知识和技术，并借鉴了4.03版教材相关内容。
特别提醒：参加7.02版在线考试的同学需要在我们讲授内容基础上，课余再花点时间认真阅读7.02版电子版教材原文，尽量理解，以提高大学最重要的自学能力，遇问题多与老师交流和沟通。

## Slide 2: 3.3 本地有线网络中的通信
4.03版
1、以太网协议。
2、物理地址（MAC地址）和逻辑地址（IP地址）。
3、以太网络的层次设计（为什么要分层？）。
4、以太网络的三个层级（接入层、分布层、核心层）与设备。

## Slide 3: 3.3.1 本地有线网络中的协议
本地有线网络中最常用的协议是以太网（Ethernet）。
以太网协议定义了本地网络通信的许多方面，包括：消息格式、消息大小、时序、编码和消息模式。
实际上不存在官方的本地网络标准协议，但是随着时间的发展，以太网（Ethernet）逐渐成为最受人们推崇的一种技术，并已成为事实标准。
Notes: Win键+R也可调出“运行”对话框
MAC=Media Access Control，介质访问控制

## Slide 4: 3.3.3 物理寻址（重要概念！）
以太网中的主机都会有一个自己的物理地址，用于在网络中标识自己，相当于它的名字。
每个以太网络接口（如PC机的网卡接口）在制造时，都分配有一个物理地址。此地址称为介质访问控制（MAC）地址。该地址为48位2进制数，6个字节（8位），12个Hex数字。
运行命令提示符 ， 进入DOS命令行界面。
ipconfig /all命令…
Notes: Win键+R也可调出“运行”对话框
MAC=Media Access Control，介质访问控制

## Slide 5: 3.3.5 以太网络的层次设计
MAC地址表示某一主机的独特身份，而不指明主机在网络中的位置。如果Internet中所有主机（超过4亿台）都只用其唯一的MAC地址来标识，那么要查找一台确定的主机无异于大海捞针！
为帮助主机通信，以太网技术还会生成大量的广播流量。广播将发送到一个网络中所有主机，它非常消耗带宽，会减慢网络速度。试想如果连接Internet的所有主机都在一个以太网络中，且都使用广播，结果将会怎样？
Notes: 广播风暴

## Slide 6: 3.3.5 以太网络的层次设计
由于上述两个原因，由大量主机组成的大型以太网络通常效率极低。所以最好将大型网络分割成便于管理的多个小型网段，这时可使用层次设计模型。
层次概念类似于：
中国浙江杭州XX路XX门牌号
在网络中，所谓“层次设计”是指：将各台设备分组到多个“以分层方式构建”的较小的网络中。
Notes: 广播风暴
6

## Slide 7: 3.3.5 以太网络的层次设计
层次式设计有三个基本层：
  接入层 - 连接本地以太网络中的主机
  分布层 - 将较小的本地网络相互连接起来
  核心层 – 在分布层设备之间高速转发大量数据
在这种层次式设计中，需要使用逻辑寻址（IP地址）来标识主机位置。
Notes: 7

## Slide 8: 3.3.6 逻辑寻址（重要概念！）
IP地址（v4）包含两部分：32位，4个十进制数字
  前面的第一部分标识本地网络：所有连接到同一本地网络的主机，其IP地址的网络部分都是一样的；
  后面的第二部分标识特定主机：在同一个本地网络中，IP地址的主机部分是每台主机所独有的。
运行命令提示符 ， 进入DOS命令行界面。
ipconfig /all命令…

## Slide 9: 3.3.6 逻辑寻址（重要概念！）
IP地址可以用于确定：网络通信流量应保留在本地，还是上移到网络的更高层去进行中转。
若目的IP和源IP的网络部分相同，即二者属于同一网络，则保留在本地不出去。这时，源主机将消息通过交换机直接发送到目的主机。（发送任务由交换机独立完成）
若目的IP和源IP的网络部分不同，即二者属于不同网络，则需要上移到更高的层级去中转。这时，源主机将消息通过交换机发送到路由器端口（默认网关），由路由器寻找路径，将消息发送到目的主机。（发送任务由交换机转交给路由器完成）

## Slide 10: 3.3.6 逻辑寻址（重要概念！）
主机的MAC地址一般不会改变，它是制造厂商固化在网卡内的地址，称为物理地址。无论主机在网络中哪个位置，其物理地址都保持不变，类似于人的名字。
IP地址类似于人的住址或通信地址，称为逻辑地址。IP地址由网络管理员根据本地网络情况手工或自动分配给每台主机，通常并非固定不变的。
层次网络中的主机，同时需要MAC地址和IP地址；就如同在寄信时，同时需要收信人的名字和通信地址一样。
IP地址在数据包的包头中
MAC地址在数据帧的帧头中
Notes: 主机网卡MAC地址存在ROM中不能修改，但可通过其它方法进行哄骗，使之看上去是其它的MAC地址。参见7.3.2节教材及PPT课件。

## Slide 11: 3.3.7 接入层、分布层和设备
接入层为终端用户设备连接到网络提供连接点，允许多台主机通过网络设备（通常是交换机）相互连接。
Notes: 第2层指的是OSI网络模型中的数据链路层

## Slide 12: 3.3.7 接入层、分布层和设备
分布层为各本地网络提供连接点，并且控制信息在网络之间的流动。它使用的设备通常为路由器。路由器具有路由功能，负责查找从源主机发送消息到目的主机的最佳路径。
Notes: 第3层指的是OSI网络模型中的网络层

## Slide 13: 3.3.7 接入层、分布层和设备
核心层是包含冗余连接的高速中枢层。它负责在多个终端网络之间传输大量的数据。它包含非常强大的高速交换机和路由器。其主要功能是：快速传输大量数据。

## Slide 14: 3.4 创建以太网络的接入层
4.03版
1、接入层的功能与设备（交换机）。
2、交换机的基本工作原理（MAC地址表）。
3、广播域与广播MAC地址。
4、地址解析协议（ARP）与ARP表。

## Slide 15: 3.4.1 接入层
接入层是网络的最基本层级，它为用户提供连接点，用于：访问其它主机、共享文件或打印机。接入层包含主机设备与其它相关的网络设备。
接入层中的每台主机使用线缆连接到网络设备，如交换机。

## Slide 16: 3.4.3 交换机的功能（重要概念！）
交换机Switch是接入层的一种多端口设备。交换机可将多台主机连接到网络。交换机可转发消息到特定主机。
当一台主机发送消息到另一台主机时，交换机将接受并解码消息帧，以读取目的主机的MAC地址，然后在MAC地址表中找到相应端口并作出转发。
交换机上的MAC地址表列出了所有活动端口以及所有与这些活动端口相连主机的MAC地址。
参见7.02版教材7.3.1
Notes: 表中类似于fa0/1这样的端口号的意义如下： fa=FastEthernet，即100M带宽的快速以太网；
0表示网口扩展插槽号为0号插槽（Slot）；
1表示该插槽上所插的扩展网口卡上的1号到8号端口中的1号端口（Port）。

## Slide 17: 3.4.3 交换机的功能
当主机之间发送消息时，交换机将检查目的主机的MAC地址是否在MAC地址表中。
如果在，交换机就会在源端口与目的端口之间创建一个临时的专用通道，其它主机不会使用此通道。主机间的每次通信都会创建一条新的独立通道，这些专用通道使交换机上可同时进行多个通信，而不会发生冲突使数据损坏。
如果不在，交换机会采用“泛洪”处理方式，查询目的主机的MAC地址，并更新自己的MAC地址表。
（参见7.02版教材7.3.1）

## Slide 18: 3.4.4 广播消息
在本地网络中，某台主机需要将消息同时发送到所有其它主机可以通过“广播”消息来实现。
当某台主机需要查找信息，但又不确定“哪台主机”可以提供信息时，可使用广播消息。
发送广播消息时需要使用一个特殊的MAC地址广播MAC地址，它是一个全部由1组成的48位地址。鉴于其长度，MAC地址通常用十六进制表示。十六进制的广播MAC地址为FFFF.FFFF.FFFF，其中每个F代表二进制中的四个1（即十进制中的15）。

## Slide 19: 3.4.4 广播消息
当一台主机接收到目的地址为广播地址的消息时，它会接受并处理该消息，就像该消息是发送给它的一样。
当某台主机发出一条广播消息时，交换机会将该消息转发到同一本地网络连接的每台主机。
故本地网络也称为广播域。
广播域：当任一主机发送广播消息时，所有能够接受该广播消息的主机的集合（或者网络区域）。
交换机延伸广播域
Notes: 接受不等于接收；接受是要继续进行解码处理的；接收则可能不会再进行后续的解码处理，可能会丢弃掉该数据帧。

## Slide 20: 3.4.6 MAC地址和IP地址
在本地网络通信中，需要两种地址：MAC地址和IP地址。但很多场合下，源主机只知道目的主机的IP地址，故需要一种机制用于：根据IP地址查询MAC地址，这种机制称为地址解析协议（ARP）。ARP：IPMAC
关于网络主机中的ARP表：（arp -a）
ARP表保存了本地网络中所有主机的IP地址与MAC地址（还包括广播地址、默认网关地址等）
ARP表的作用：帮助发送主机形成数据帧
ARP表是动态更新的（通过ARP广播）

## Slide 21: 3.4.6 MAC地址和IP地址
参见7.02版教材9.2.2

## Slide 22: 3.5 创建网络的分布层
4.03版
1、分布层的功能与设备（路由器）。
2、路由器的内部构造与外观。
3、路由器的基本工作原理（路由表）。
4、默认网关：本地网络中的主机向远程网络发送数据的出口。

## Slide 23: 3.5.1 分布层
随着网络的扩大，应将一个本地网络分成多个接入层网络，然后用分布层设备（如路由器）进行互联。

## Slide 24: 路由器的特点
路由器在本质上是一台计算机。和计算机、平板电脑或其它智能设备一样，路由器由以下部分组成：
中央处理器（CPU）
操作系统（OS）：Cisco Internetwork Operating System（IOS）用于各种思科设备的系统软件。
内存：
  随机访问存储器（RAM）
  只读存储器（ROM）
  非易失性随机访问存储器（NVRAM）

## Slide 25: 路由器内部构造
尽管路由器类型和型号多种多样，但每种路由器都具有相同的通用硬件组件。图中显示了 Cisco路由器的内部配置。
ISR: Integrated Services Router，集成服务路由器，家用无线路由器是ISR。
Notes: 6.3.1.4 路由器内部构造

## Slide 26: 路由器的外观
思科设备使用LED指示灯来提供状态信息。如果接口为活动状态而且连接正确，但LED不亮，则表示该接口可能存在故障。如果接口极其繁忙，则其LED 会一直亮起或持续快速闪烁。
两个 4 GB 闪存卡插槽
控制台USB型
控制台RJ45
Notes: 6.3.1.5 连接到路由器

## Slide 27: LAN和WAN接口
路由器接口可分为两类：
以太网LAN接口 - 用于连接LAN设备（如计算机或交换机）。此接口也可用于路由器之间的相互连接。
串行WAN接口 - 将路由器连接到远程网络（地理位置较远）。
Notes: 6.3.1.6 LAN 和 WAN 接口
6.3.1.7 练习 – 确定路由器组件
6.3.1.8 PT - 探索网络互连设备

## Slide 28: 3.5.2 路由器的功能（重要概念！）
路由器Router是一种用于连接不同本地网络的分布层设备。
路由器与交换机一样，都可以读取收到的消息。交换机读取的是数据帧帧头中的MAC地址，路由器读取的是数据帧中封装的数据包包头中的IP地址。
数据包包头中包含目的主机和源主机的IP地址以及消息数据。路由器读取目的主机IP地址的网络部分，查找转发到目的主机的最佳路径/最佳路由。
（单位：字节）
数据包中有源和目的IP地址

## Slide 29
路由器如何确定发送消息到目的网络时采用的路径？
利用路由表！
路由器每个端口都连接到一个本地网络。每个路由器都包含一个路由表，里面有多条路由信息，每条路由列出了：
（1）接口
（2）通过该接口能到达的目的网络
（3）这条路由的优劣信息（路由权值/度量指标/Metric）。
路由器使用这些信息来指导数据到达目的网络。
3.5.2 路由器的功能

## Slide 30
路由器的工作过程：
当路由器收到一个数据帧时，会对该帧进行解封装，然后将数据包中目的主机IP地址的网络部分与路由表中所有可到达的网络作比较。
如果目的网络地址在路由表中，路由器就会将数据包封装在一个新的帧中，然后将新帧从那个相应的接口转发出去。
数据帧转发到目的网络后，再由交换机将其送达目的主机。
路由器与广播的关系：路由器不会转发广播消息（广播消息的目的IP地址为：主机部分为全1）。
3.5.2 路由器的功能
参见7.02版教材8.5.1

## Slide 31: 3.5.3 默认网关（网关 Gateway =出口）
可以用ipconfig /all命令查看
必须在本地网络的每台主机上配置正确的默认网关。如果没有在主机TCP/IP设置中配置默认网关，或者指定了错误的默认网关，便无法将消息发送到远程网络上的主机。
默认网关是本地网络的出口，要到其它外界网络去，必须先到默认网关然后再转出去。
默认网关地址就是主机所在的本地网络所连接的路由器接口的IP地址。

## Slide 32
简单总结：
1、交换机：连接终端设备构成本地网络，负责本地网络通信，读取数据帧的MAC地址。
2、路由器：连接本地网络，负责跨网络通信，读取数据包的IP地址。
3、终端设备网卡：形成数据帧。
（1）ARP表中包含有本地网络中其它主机的“IP地址与MAC地址对”信息。其内容可通过 arp –a 命令查看。
（2）ARP表是实时更新的，如果某台主机的信息不在其中，则会发起ARP地址解析协议进行查询。
4、本地网络通信：发送主机根据ARP表中的信息，直接形成数据帧。
5、远程网络通信：发送主机将默认网关的MAC地址封装于数据帧的帧头，将目的主机的IP地址封装于数据包的报头。

## Slide 33
10.0.0.254
192.168.1.1
172.16.0.254
【思考】如果主机H1向主机H3发送数据帧，数据帧的帧头中的目的MAC地址是什么？如果主机H1向主机H6发送数据帧，数据帧的帧头中的目的MAC地址是什么？

## Slide 34
Notes: 34